##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы                ООО «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на 2019 - 2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 г. №230; от 31.05.2014 г. №503), Схемой водоснабжения Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 02.07.2014 №91 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 05.06.2015 №66).

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на 2019 - 2021 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области А.В. Загребаева.

Глава муниципального образования

«Починковский район»

Смоленской области                                                                                       А.В. Голуб

Утверждено

Постановление Администрации  муниципального образования   «Починковский район»                 Смоленской области

«____»__________ 2019 №____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения на территории муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области

1. Основание для разработки технического задания

Основанием для разработки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории Починковского района Смоленской области  (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ (редакция от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

2) Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015);

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 г. N 230;  от 31.05.2014 г. N 503);

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

6) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

2. Цели и задачи разработки инвестиционной программы

Цели:

1) обеспечение доступности для потребителей услуг системы централизованного водоснабжения и водоотведения ул. Смоленской города Починка.

2) обеспечение возможности подключения новых абонентов к системам водоснабжения и водоотведения.

3) повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

4) Обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, привлечения инвестиционных ресурсов за счет собственных и привлеченных средств, эффективное освоение привлекаемых инвестиций.

Задачи:

1) Разработать проект строительства водопроводных и канализационных сетей Починковского городского поселения, обеспечивающих водоснабжение по ул. Смоленской, с учетом проекта генерального плана Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

2) Обоснование тарифов на водоснабжение и водоотведение, тарифов на подключение (технологическое присоединение) новых объектов (нагрузок) к системам водоснабжения и водоотведения.

3) Обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения абонентам при реализации инвестиционной программы.

3. Ожидаемые результаты реализации мероприятии инвестиционной программы
1. Обеспечение качества питьевой воды и очистки сточных вод.
2. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения.
3. Повышение качества обслуживания абонентов.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения.
5. Подключение к системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов.

4. Основные требования к инвестиционной программе

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Требования к инвестиционной программе и ее цели:

- Паспорт программы.

- Введение.

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

- Сроки и этапы реализации программы (на период 2019-2021 гг.).

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

- Организационный план реализации инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

- Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

- Проект инвестиционного договора.

5. Мероприятия инвестиционной программы

Разработать мероприятия по обеспечению подключения новых объектов (нагрузок) к системам водоснабжения и водоотведения, в том числе для обеспечения подключения новых нагрузок:

| N | Наименование объектов | Суточная нагрузка м3 | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вода | стоки |  |
| 1 | ул. Смоленская 50 участков | 650 | 455 | 2019-2021 |

Необходимую мощность сооружений, пропускную способность, протяженность реконструируемых и вновь прокладываемых линий сетей водоснабжения и водоотведения определить при разработке инвестиционной программы.

При необходимости и обосновании, состав, объемы и стоимость мероприятий инвестиционной программы могут быть изменены.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр.

| N | Наименование показателей | Плановые значения показателей по годам, конец периода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по хим. показателям | % | ХИМ 100 БАК 0 | ХИМ 100 БАК0 | ХИМ 100 БАК0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
| 2.1. | Удельное количество перерывов в подаче воды | ед./км. | 0,95 | 0,94 | 0,82 |
| 2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |
| 3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке | % | 0 | 0 | 0 |
|  | в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему |  |  |  |  |
| 3.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 100 | 99,9 | 99.8 |
| 4 | Показатели энергетической эффективности |
| 4.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 36 | 32 | 30 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт. ч/куб. м | 0,010 | 0,010 | 0,009 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб. м | 1,240 | 1,239 | 1,238 |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,212 | 0,211 | 0,210 |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,141 | 0,140 | 0,139 |

7. Финансовые источники реализации инвестиционной программы

- собственные средства предприятия;

- заемные ресурсы;

- тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения;

- средства бюджета Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

8. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы:

ООО «Коммунальные системы» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению, направляет в орган регулирования следующие документы:

1) сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства и модернизации;

2) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

3) акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проекта осуществлялась до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

4) справку об объеме предоставленной государственной и муниципальной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

5) другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация ООО «Коммунальные системы» обязана представить документы по запросу органа регулирования в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.