УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области

__________________ А.В. Голуб

«____»__________ 2021г

АКТ

обследования Городского парка, находящегося в зоне рекреации и расположенного восточнее улицы Урицкого и южнее улицы Володарского

г. Починок	                                                                                       «___»___________2021г

Комиссия в составе: начальника Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – С.А. Носкова, главного специалиста Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» - И.В. Шуркиной, ведущего специалиста Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – Е.В. Мамченковой, ведущего специалиста Отдела по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области – И.И. Шевчук, произвела визуальный осмотр Городского парка, находящегося в зоне рекреации и расположенного восточнее улицы Урицкого и южнее улицы Володарского в г. Починке Смоленской области, о чем составила настоящий акт.

Площадь земельного участка 7 880кв.м.

Цель обследования: определение технического состояния Городского парка в городе Починке Смоленской области.

Обследование проводилось визуально.

Результаты обследования Городского парка культуры и отдыха:

Общая площадь обследуемого участка в Городском парке Смоленской области составляет – 7 880 кв.м.

Вид покрытия территории – грунтовое покрытие, газон, брусчатка.

На территории Городского парка установлена детская игровая площадка из восьми  элементов. Перечень оборудования:

- Песочница размером 3140*3140*570мм. Основание изделия – доска хвойных пород толщиной 25мм. Деревянные части изделия: покрытие двухкомпонентной полиуретановой краской с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Металлические части: покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. Зона безопасности – площадка 4,0*4,0м. при обследовании песочницы было обнаружено повреждения, в частности сгнившие доски в бортиках. Необходим демонтаж песочницы.

- Качалка-балансир двойная:

Длина – 2,1м, ширина сидения – 0,2м из влагостойкой фанеры толщиной 15мм. Металлические части: покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений.

Части из влагостойкой фанеры: покрытие двухкомпонентной полиуретановой краской с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины, пропиткой антисептиками и влагоизоляторами. Зона безопасности игровой формы – площадка 7,0*5,1м.

3. Качели двойные с жесткой подвеской, размером 2,8м*1,9м*2,0м, высота от земли до сидения – 0,45м. каркас качели – труба диаметром 42мм, сидение изготовлено из влагостойкой фанеры толщиной 12мм. Металлические части: покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. Части из влагостойкой фанеры: покрытие двухкомпонентной полиуретановой краской с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины, с пропиткой антисептиками и влагоизоляторами. Зона безопасности игровой формы – площадка 6,2м*2,8м.

4. Карусель детская с шестью деревянными сидениями с металлическими спинками, поручнями для рук, диаметром 1,5м. высота в установленном виде – 0,73м, высота карусели от земли – 0,1м. основание и сидения карусели – выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм. Металлические части: покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. Части из влагостойкой фанеры: покрытие двухкомпонентной полиуретановой краской с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Пропитка антисептиками и влагоизоляторами. Зона безопасности – площадка диаметром 5,63м. При обследовании выявлен наклон карусели основания. Требуется демонтаж. В связи с  износом металлических деталей (в местах резьбовых соединений), появления ржавчины качалку-балансир необходимо демонтировать.

В связи с тем, что указанные игровые формы находятся в зоне устройства травмобезопасной (резиновой) плитки, их необходимо демонтировать с последующей  установкой.

5. Горка детская;

6. Спортивный элемент Рукоход «Лиана»;

7.  Шведская стенка уличная;

8. Детский спортивный комплекс (металлические качели) высотой 2,20м. Комплекс занимает площадь 2,62*1,95м и комплектуется металлическими качелями (канат, кольца, качели).

Общая площадь детской площадки, подлежащей благоустройству  составляет около 300 кв.м. (20*15м). Территория имеет неровное грунтовое покрытие с углублениями с застоем воды.

В соответствии с установленными нормами безопасности открытые детские площадки должны быть очищены и подготовлены, игровое и физкультурно-спортивное оборудование исправно, надежно установлено и закреплено, безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок. В связи с этим необходимо демонтировать вышеуказанные игровые формы не соответствующие требованиям безопасности.

Для времяпрепровождения и игр детей на территории Парка необходимо обустроить детскую площадку с некоторыми новыми элементами игрового оборудования  и безопасным резиновым покрытием площадью 300 кв.м. в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Необходимо выполнить устройство пешеходных дорожек из брусчатки длиной 11 метров шириной 2 метра для подхода  со всех сторон к площадке. Требуется выполнить установку дополнительных светильников  уличного освещения «Шар».

На территории Городского парка планируется установить новые игровые детские формы в следующем перечне:

- Спортивный комплекс длиной 6300мм, шириной 5000мм, высотой 2500мм. Материал: металл, порошковые краски. В комплектацию комплекса входят: рукоход «кольца», рукоход «прямой», рукоход «плечики», две шведские стенки, турник двухуровневый, две стойки двойные. Металл окрашен порошковыми красками.

Стойки из трубы - не менее 76мм, рукоходы - труба  не менее 48мм, стяжки, перекладины – труба 27мм, кольца, ручки – труба  - не менее 21мм. Цепь и крепёж оцинкованы.

- Игровая форма "Машинка с двумя рулями" длиной 2500мм, шириной 1300мм, высотой 1880мм. Материалы: фанера, дерево, металл, грунт, эмаль, порошковые краски. Комплектация: стены, борта, скамейки и др. элементы  - из влагостойкой фанеры толщиной 15мм. Ручки, руль – труба диаметром 21мм, 27 мм. Фанера, дерево - грунтованы  и окрашены эмалью  для наружных работ, металлические детали окрашены порошковой краской. Крепеж оцинкован.

- Песочница "Кораблик" длиной  3150мм, шириной 1610мм, высотой 1900мм. Материалы: металл, фанера, грунт, порошковые краски, эмаль. Комплектация: песочница в форме кораблика состоит из четырехугольной песочницы с угловыми накладками и беседки с ограждением. Борта и накладки песочницы  из влагостойкой фанеры толщиной 15мм. Стойки и мачта из бруса 90х90мм.  Фанера, дерево грунтованы  и окрашены эмалью для наружных работ в разные цвета. Крепежные металлические уголки  окрашены порошковой краской. Крепеж оцинкован.

На территории необходимо выполнить валку деревьев с корчевкой пней для освобождения площадки от растительности и последующей установки детских игровых комплексов двух кленов диаметром 20 см высотой 7 метров в количестве двух штук. Расчет выполнен в соответствии с таблицей кубатурник ГОСТ 2708-75Б для расчета объема круглого леса по диаметру и длина бревна (0,28*2 шт.= 0,56м3- объем складочных кряжей). Расчет массы для погрузки и перевозки: 0,56*0,3=0,168т.

Для освещения детской площадки, а также комфортного пребывания в вечернее время необходимо установить шесть светильников по периметру детской площадки. Гофрированная труба, которую необходимо закопать в грунт и в нее протянуть электрический провод протяженностью 75 м.п. взята с учетом закольцовки и ремонтопригодности линии, электрокабель протяженностью 75 м.п.+21м.п. = 96 м.п. (с учетом расхода кабеля на подъем по каждой опоре на высоту 3,5м*6=21м).

Для соединения детской площадки с существующими дорожками выполнить устройство трех участков дорожки (5м*2м) – 1 шт., (3м*2м)- 2 шт. Общей площадью 22 м2 из брусчатки 200*100*70мм.

Комиссия:

______________ С.А. Носков

______________ И.В. Шуркина

______________ Е.В. Мамченкова

______________   И.И. Шевчук